DĚTSKÝ CESTOVNÍ KUFR NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Návod k použití

Omluvte prosím, pokud dojde ke změně specifikace bez předchozího upozornění. Pokud máte nějaký problém, kontaktujte prosím naše zákaznické služby; děkujeme.

Velice vám děkujeme za zakoupení cestovního kufru. Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod. Uschovejte prosím návod pro možné budoucí použití. Obrázky produktu a jeho popis je pouze pro referenční účely; podívejte se na skutečný produkt.

Specifikace cestovního kufru

| model | 3706 | 3707 | 3708 | 3709 | 3710 | 3711 | 3712 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| velikost produktu | 33,5 x 30,5 x 46 cm |
| referenční standard | GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 |
| věk | nad 37 měsíců |
| limit zatížení | 5 kg |
| hmotnost kufru | 2,8 kg |
| režim napájení | dobíjení |
| rychlost | 2,8-3,7 metrů za hodinu |
| specifikace baterie | 9.6 V 600 mA (1,2 V 600 mA 8 ks) |
| nabíjecí napětí | vstupní napětí 5 V / výstupní napětí 9,6 V |
| doba nabíjení | cca 6 hodin |
| nepřetržitý provoz | cca 30 minut |
| dobíjení | více než 500x |
| provozní teplota | 0 °C – 50 °C |
| výkon hnacího motoru | 6,5 W |

Obsah balení

|  |  | USB nabíjecí kabel (1 ks) |  | šroubovák (1 ks) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cestovní kufr (1 ks) | návod k použití (1 ks) | bateriový blok (1 ks) | dálkový ovladač (1 ks) | provaz (1 ks) | mikrofon (1 ks) | mikrofonový stojan (1 ks) |

Provozní návod

Zavazadlový kufr

1. Nejprve šroubovákem odšroubujte šroub na dně kufru podle obrázku

2. Připojte rozhraní bateriového bloku k napájecímu kabelu kufru podle obrázku 2.

3. Stiskněte vypínač kufru; pokud jsou baterie nabité, uslyšíte startovací zvuk. Po startovacím zvuku bude kufr zticha a můžete ho začít používat. Pokud baterie nejsou nabité, budete vyzváni k jejich nabití.

4. V zavazadlovém kufru je 5 tlačítek, vizte obrázek 3. Během přehrávání hudby – nestisknete-li tlačítko pauzy – bude hudba hrát nepřetržitě.

5. Pro aktivaci funkce karaoke připojte ke kufru mikrofon podle obrázku 4.

6. Zavazadlový kufr je dodáván s mikrofonovým stojanem, vizte obrázek 5. Uživatel může nastavit hlasitost mikrofonu tlačítky VOL +/- na kufru nebo dálkovém ovladači. (Pozor: Nedávejte mikrofon blízko reproduktoru, jinak to bude mít za následek drsný zvuk.)

7. Zavazadlový kufr má tři způsoby přehrávání: BlueTooth, U disk a paměťová karta. (Tipy: Při přehrávání hudby přes BlueTooth by měly být výběr skladeb a nastavení hlasitosti prováděny mobilním telefonem.)

Režim nabíjení

8. Vypněte kufr, připojte USB kabel k USB zásuvce na těle kufru a druhý konec USB kabelu k USB rozhraní jiného zařízení (např. stolního počítače, notebooku, powerbanky, USB zdroje nebo USB adaptéru) podle obrázku 6. Na vypínači bude během nabíjení blikat červená kontrolka; jakmile kontrolka zhasne, nabíjení skončilo. (Pozor: nelze nabíjet kufr, pokud je zapnutý.)

Ovladač

9. Vložte 2 baterie AAA 1,5 V do přihrádky pro baterie ovladače podle obrázku 7.

10. Zapněte dálkový ovladač; v případě nízkého stavu baterie nebude kontrolka blikat a budete požádáni o vložení nových baterií.

11. Na ovladači je 9 funkčních tlačítek, vizte obrázek 8.

12. Jak aktivovat rádiové spojení mezi ovladačem a tělem kufru: Nejprve zapněte kufr. Poté zapněte ovladač; kontrolka se rychle rozbliká a potom zhasne; mezitím bude červená kontrolka na vypínači kufru nadále blikat, což znamená, že spojení bylo úspěšné. Po připojení se kontrolka rozsvítí při stisknutí každého funkčního tlačítka.

Tipy: Chcete-li přivázat provaz k otvoru v ovladači, vizte obrázek 9.

Vlastnosti a funkce

Tento produkt používá komunikační technologii 2,4 GHz, dvoumotorový pohon, 4 kanály, může se zapnout na místě. Cestovní kufr má chytrý software, širokou možnost použití, podporu mnoha zařízení a více uživatelů současně, vysokou rychlost, vysokou přesnost, silnou odolnost proti rušení atd.

Upozornění

- Nesměšujte prosím různé typy baterií. Nesměšujte staré a nové baterie.

- Baterie je třeba vyměňovat pod vedením dospělých osob. Baterie by měly být umístěny správně podle návodu.

- Maximální nosnost cestovního kufru je 5 kg, prosím nepřetěžujte ho.

- Produkt je vhodný pro děti od 37 měsíců.

- Nenechávejte baterie v blízkosti zdroje ohně nebo zdroje tepla, chraňte je před nárazy a nevystavujte je vodě či slunečnímu záření.

- Pokud se pokožka nebo oděv dostanou do kontaktu s bateriovou kapalinou, okamžitě postižené části omyjte čistou vodou a v případě zdravotních potíží co nejrychleji vyhledejte lékařskou pomoc.

- Pravidelně kontrolujte kabel, zástrčku, plášť a další komponenty, a pokud jsou poškozeny, přestaňte zařízení používat, dokud nedojde k opravě nebo výměně.

- Abyste neohrozili živnost baterie, nabijte ji nejméně jednou za 3 měsíce.

- Plastovými sáčky se můžete udusit, proto je po vybalení zlikvidujte.

- Aby nedošlo k nehodě, nehrajte si s výrobkem na nebezpečném místě (např. příjezdová cesta, svahy, drsný povrch atd.).

- Neodkládejte vyjmutí vybitých baterií.

- Napájecí svorku nezkratujte.

Údržba a servis

Tento výrobek pravidelně kontrolujte a udržujte. Pravidelně kontrolujte šrouby a příslušenství. Přestaňte prosím výrobek používat, pokud zjistíte, že některé části jsou poškozeny, a včas je opravte nebo vyměňte. Pro zachování dobrého vzhledu výrobku čistěte jeho povrch čistým hadříkem. Aby nedošlo k poškození, neskladujte a nepoužívejte výrobek ve špatných podmínkách, které jsou prašné, vlhké, teplé atd.

- Cestovní kufr by měl být používán na rovné ploše, nevkládejte do kufru nadměrný náklad, nedupejte na něj a neseďte na něm.

- Odlepte prosím nálepky z cestovního kufru co nejdříve.

- Abyste se vyhnuli velkému zaprášení cestovního kufru, nechte ho zavřený po dobu, kdy ho nebudete používat.

- Nedávejte kufr do vlhkého prostředí

- Nepokládejte kufr na vlhký povrch na dlouhou dobu; tím ochráníte kola i zapínání kufru.

- Po použití udržujte kola hladká a čistá.

| Některé funkce nebudou správně fungovat, pokud bude cestovní kufr téměř nebo úplně vybitý; v tom případě je nutné dobít nebo vyměnit baterie. Výdrž baterie závisí na tom, jak si s cestovním kufrem budete hrát. | Prosím nehrajte si s cestovním kufrem na nádraží nebo jiném přeplněném místě, abyste předešli ztrátě kufru nebo nebezpečným situacím. |
| --- | --- |
| Kufr se nesmí dostat do písku, vody nebo sněhu. | Prosím nedávejte cestovní kufr blízko zdroje tepla nebo pod přímé silné světlo a vypněte kufr, jakmile ho přestanete používat. |
| Ujistěte se prosím, že cestovní kufr je v dosahu bezdrátového signálu (nejlepší je používat kufr v dosahu do 20 metrů a všimněte si, že bude docházet k chybám, pokud bude signál procházet budovami nebo jinými překážkami). | Chcete-li se vyhnout ztrátě dálkového ovladače po jeho používání, můžete ho zavěsit na cestovní kufr. |

Průvodce řešením problémů

| Nežádoucí stav | Co zkontrolovat |
| --- | --- |
| Cestovní kufr nejede. | Zkontrolujte prosím, zda je rozhraní bateriového bloku připojeno ke kufru; pokud ne, znovu ho připojte. Zkontrolujte prosím, zda kufr není přetížen. Zkontrolujte prosím, zda jsou kufr a dálkový ovladač správně spárovány. Zkontrolujte prosím, zda není poškozeno elektrické vedení kufru. |
| Cestovní kufr se pohybuje pomalu. | Zkontrolujte prosím, zda baterie není příliš vybitá. Zkontrolujte prosím, zda cestovní kufr není přetížen. |
| Baterii nelze nabíjet. | Zkontrolujte, zda není poškozen kabel USB nebo baterie. Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka. |

| Návod k použití obsahuje důležité informace, uchovejte ho pro budoucí nahlédnutí. | ⚠ UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí udušení Výrobek obsahuje malé součásti a není vhodný pro děti do 3 let. |
| --- | --- |

# Text boxes

MEDVĚD

PES

SLON

PRASE

LEV

PANDA

OPICE

Další

Přehrávání / pauza

On/off

Předchozí

USB rozhraní

Hlasitost -

TF karta

Hlasitost +

Mikrofonové rozhraní

Mikrofonové rozhraní

Zástrčka USB adaptéru

(není součástí balení)

Hlasitost -

Zatočení doprava

Další

Zatočení doleva

Přehrávání / Pauza

Předchozí

Otvor

Dálkový ovladač

Provaz

Hlasitost +

Kontrolka

Dozadu

Dopředu

Díky dětskému designu zakřivené rukověti se neunavíte, i když ji budete používat dlouho.

Funkční kola

Dálkový ovladač